## Slide 1: Proyecto complementarias
Alumno: Joel Aguilera Reyes
Profesor: Raúl Tapia Moreno
Materia: control de emisiones de gases contaminantes
Proyecto 1.1

## Slide 2
Contenidos a evaluar
* Características del ciclo Otto y diésel
* características físicas y químicas de los combustibles
* Votalidad de la gasolina
Aceites
Emisiones contaminantes
Concentración de gases y la ecuación de combustión
Comparación de la relación estequiometrica
Formación de contaminantes

## Slide 3
Ciclo Otto y diésel
El ciclo Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna de encendido provocado (motores de gasolina). Se caracteriza porque en una primera aproximación teórica, todo el calor se aporta a volumen constante.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Otto
El ciclo del motor diésel lento (en contraposición al ciclo rápido, más aproximado a la realidad) ideal de cuatro tiempos es una idealización del diagrama del indicador de un motor Diésel, en el que se omiten las fases de renovación de la carga., y se asume que el fluido termodinámico que evoluciona es un gas perfecto, en general aire. Además, se acepta que todos los procesos son ideales y reversibles, y que se realizan sobre el mismo fluido

## Slide 4
Fase 1: admisión
Durante la primera fase, el pistón se desplaza hasta el PMI (Punto Muerto Inferior) y la válvula de admisión permanece abierta, permitiendo que se aspire la mezcla de combustible y aire hacia
dentro del cilindro (esto no significa que entre de forma gaseosa).
Fase 2 : compresión
Durante la segunda fase las válvulas permanecen cerradas y el pistón se mueve hacia el PMS, comprimiendo la mezcla de aire y combustible. Cuando el pistón llega al final de esta fase, la bujía se activa y enciende la mezcla.

## Slide 5
Fase 3 : explosión
Durante la tercera fase, se produce la combustión de la mezcla, liberando energía que provoca la expansión de los gases y el movimiento del pistón hacia el PMI. Se produce la transformación de la energía química contenida en el combustible en energía mecánica trasmitida al pistón, que la trasmite a la biela, y la biela la trasmite al cigüeñal, de donde se toma para su utilización.
Fase 4 : escape
En la cuarta fase se abre la válvula de escape y el pistón se mueve hacia el PMS (Punto Muerto Superior), expulsando los gases producidos durante la combustión y quedando preparado para empezar un nuevo ciclo (renovación de la carga)

## Slide 7
Líquidos Combustibles. Características físicas y químicas
- Rango de destilación
- Densidad./°API
- Punto de inflamación
- # de octanos/cetano
- Viscosidad.
- Presión de vapor
- Solubilidad.
- Contenido de azufre
- Poder calorífico.
- Punto de escurrimiento.
- Carácter químico
- Punto de combustión
- Punto de auto ignición.
- Rango explosivo (1% al 8%)
- Límite higiénico (T.L.V.)

## Slide 8
¿Qué contaminantes emiten los vehículos y cuáles son sus efectos sobre la salud?
Los vehículos emiten tres contaminantes principales: hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono.
Los hidrocarburos reaccionan con los óxidos de nitrógeno por acción de la luz solar y a temperaturas elevadas, formando ozono a nivel del suelo, el cual puede causar irritación de los ojos, tos, jadeo, insuficiencia respiratoria y trastornos pulmonares permanentes.
Los óxidos de nitrógeno (NOX) contribuyen a la formación de ozono y de lluvia ácida, además de afectar la calidad del agua.
El monóxido de carbono es un gas incoloro letal que reduce el flujo de oxígeno en el torrente sanguíneo y puede afectar las funciones cerebrales y la visión. En las zonas urbanas, los vehículos son responsables de nada menos que el 90 por ciento del monóxido de carbono del aire.

## Slide 10
Gasolinas.
Composición y clasificación
Las gasolinas son los primeros combustibles líquidos que se obtienen del fraccionamiento del petróleo. Tienen componentes hidrocarbonados de C4 a C10 y una temperatura de destilación de entre 30 y 200ºC. Los principales componentes que presenta son un amplico grupo de compuestos hidrocarbonados, cuyas cadenas contienen hasta 10 átomos de carbono. Podemos tener en ella casi todos los compuestos hidrocarbonados que sean teóricamente posibles, como parafinas, ciclo parafinas, ciclohexánica, ciclo bencénicos,..., al menos en pequeños porcentajes. La fracción principal, sin embargo, va a estar formada por pocos componentes y con muchas ramificaciones, que son los que van a aumentar el octanaje.

## Slide 11
Aceites
En cuanto a grado de viscosidad se refiere, existen 2 tipos de aceites:
Mono grados: Dise&#241;ados para trabajar a una temperatura espec&#237;fica o en un rango muy cerrado de temperatura. En el mercado se pueden encontrar aceites mono grado SAE 10, SAE 30, SAE 40, entre otros.
Multigrados: Dise&#241;ados para trabajar en un rango m&#225;s amplio de temperaturas, en donde a bajas temperaturas se comportan como un mono grado de baja viscosidad (SAE 10 por ejemplo) y como un mono grado de alta viscosidad a altas temperaturas (SAE 40 por ejemplo). Los aceites multigrados est&#225;n formados por una aceite base de baja viscosidad as&#237; como de aditivos (pol&#237;meros) que evitan que el aceite pierda viscosidad al calentarse. Esto permite a los aceites multigrados trabajar en un rango muy amplio de temperatura manteniendo las propiedades necesarias para proteger el motor. En el mercado podemos encontrar aceites multigrado SAE 5W-30, SAE 15W-40, SAE 20W-50, entre otros.

## Slide 14
El término control de emisiones
en automóviles se refiere a las tecnologías que se utilizan para reducir las causas de la contaminación del aire producida por los automóviles. Los sistemas de control de las emisiones fueron requeridos en todos los modelos producidos para la venta en el estado de California (Estados Unidos) a partir de 1966, continuando con esta implementación en los demás estados, para los modelos fabricados de 1968 en adelante. Su uso se intensificó en las siguientes décadas y ahora son estándar.
Los controles sobre las emisiones han reducido exitosamente las emisiones producidas por los automóviles en términos de cantidad por distancia recorrida. Sin embargo, aumentos sustanciales en las distancias recorridas por cada vehículo, así como el aumento del número de vehículos en circulación, ha generado que la disminución total de las emisiones sea cada vez menor.
Las emisiones producidas por un vehículo se distribuyen entre tres categorías distintas.

## Slide 15
la ecuación de combustión se produce siempre en los compuestos orgánicos y se realiza al añadir a un elemento (generalmente formado por carboneo) oxigeno. De esta reacción de combustión SIEMPRE se obtendrán dióxido de carboneo mas agua.
Ejemplo
CH4 + 02 -> CO2 + 2 H20
de la reacción de combustión del metano, se obtiene 2 moles de CO2 y 2 moles de agua!

## Slide 16
Mezcla Estequiométrica
En condiciones normales, la combustión total de 1 gramo de gasolina se consigue con 14.8 gramos de aire. Sin embargo, los motores de pistón no son capaces de crear las condiciones de homogeneidad entre aire y gasolina para quemarla el ciento por ciento. Para contrarrestar esta deficiencia los sistemas de alimentación están diseñados de manera que la mezcla contenga un 10 por ciento más de aire por gramo de gasolina. Esta proporción se denomina "mezcla económica" y se forma con 16 partes de aire por cada parte de combustible.

## Slide 17
Relación de Máxima Potencia
Esta se obtiene con una mezcla que presenta 20% menos de aire que la proporción económica, es decir, 1 gramo de gasolina por cada 12,5 gramos de aire.
Rendimiento de Motor
El desempeño de un motor varía de acuerdo a la relación de mezcla que utiliza. Si un motor funciona a velocidad constante y variamos la proporción de aire combustible que lo alimenta su potencia varía de acuerdo al gráfico siguiente.

## Slide 19
Los vehículos que tienen un desgaste acentuado en las partes del motor o que no han sido debidamente entonados arrojan mucho humo por sus tubos de escape y generan una contaminación cientos de veces superior a la que les es normal. Hay dispositivos electrónicos, tales como opacímetros y gasómetros que permiten evaluar la composición y el volumen de los gases residuales que son arrojados por los sistemas de escape de los vehículos.

## Slide 20
El CO2 o dióxido de carbono es uno de los gases que se producen al quemar combustible, y uno de los principales gases de efecto invernadero. La emisión de este gas por un vehículo tiene relación con el consumo de combustible: los motores de gasolina emiten 2,3 kg de CO2 por cada litro de gasolina quemado y los motores diésel 2,6 kg de CO2 por cada litro de gasóleo. Un coche en marcha emitirá una cantidad de CO2 proporcional por cada kilómetro que recorra quemando combustible. Normalmente se mide en gramos por kilómetro.